Подставка под котел КАРАКАН-8

Подставка поднимает котел на тридцать сантиметров для удобства пользования котлом. При установке котла на подставку варочная плита будет находиться на комфортном уровне от поверхности пола. Удобнее будет разжигать и чистить котел. Внутри подставки есть место для хранения совка, кочерги и других негорючих вещей.

| Котел КАРАКАН-8 на подставке | Котел КАРАКАН-8 рядом с подставкой |
| --- | --- |
| Подставка для котла КАРАКАН-8 |

Инструкция по сборке

Подставка поставляется в разобранном виде, для её сборки следует соединить детали между собой, как показано на рисунках 1, 2. Для сборки подставки потребуются ключи гаечные №7, №10, №17, отвертка крестовая и отвертка шлицевая.

Рисунок 1. Сборка корпуса подставки

1- стенка задняя; 2-стенка правая; 3-Гайка М6; 4-шайба Ø6; 5-планка передняя; 6-болт мебельный М6*16; 7-болт М10*30; 8-стенка левая.

Рисунок 2. Сборка выкатного поддона

1- ящик; 2-дверка; 3-шайба Ø6; 4-гайка М6; 5-винт М4*8; 6-ролик выкатной; 7-шайба Ø4; 8-гайка М4.